ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου από αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

1-4.  Κουτιά διακλάδωσης εξωτερικά

- Υλικό κατασκευής  θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο.

- Διαστάσεις εξωτερικές περιπου(+10mm) από

- 150x115x65, 190x150x75, 240x190x90, 280x200x120.

- Ανθεκτικό σε φλόγα-θερμοκρασία 650°C.

- Στεγανότητα ip66.

- Ονομαστική τάση 500v.

5-14. Kλέμμενς  ράγας απλές, γείωσης, ουδέτερου

- Διάμετρος 4mm-10mm-16mm.

- Πλάτος  6mm-10mm-12mm.

15. Φωτιστικό  στεγανό βιομηχανικού τύπου 2x120 cm

- Φωτιστικό  πολυκαρβονικό βιομηχανικού τύπου.

- Ισχύος για  δύο λαμπτήρες  led 1,20M.

- Τάση λειτουργίας 85-265V.

- Στεγανότητα φωτιστικού ip65.

- Clips inox.

- Ντουί Τ8.

16. Λαμπτήρας  SMD  LED  τύπου φθορίου  1,20Μ με ανιχνευτή

- Τάση λειτουργίας: 175-265V.

- Ισχύος: 18-20W.

- Χρωματισμός λαμπτήρα: 6500k ψυχρό λευκό φως.

- Φωτεινότητα : από 1800lm.

- Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ.

- Αισθητήρας ανιχνευτής κίνησης  με πεδίο δράσης από 5-8μετρα.

- Γωνία ανίχνευσης κάθετα 360 μοίρες ,οριζόντια από 180 μοίρες.

- Διαστάσεις : Διάμετρος έως Ø 20mm και μήκος 1200mm.

- Άνοιγμα φωτός από 320 μοίρες.

- Η διάρκεια ζωής: Από  40.000 ώρες.

- Αντοχή σε έναυση/διακοπή (οn/off) το ελάχιστο 40.000 επαναλήψεις.

- Ενεργειακής κλάσης Α+.

- Κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας δύο έτη (αντιπροσώπου).

17-22. Προβολείς led εξωτερικού χώρου SMD, ισχύος 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W

- Φωτιστικό προβολέας αλουμινίου led smd.

- Τάση λειτουργίας 220-240V.

- Φωτεινότητα από 100lumen/watt.

- Άνοιγμα δέσμης φωτός  από 120 μοίρες.

- Στεγανότητα φωτιστικού ip65.

- Διάρκεια ζωής από 50.000 ώρες

- Θερμοκρασία χρώματος ψυχρό 6.500Κ.

- Ενεργειακής κλάσης Α+.

- Κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας δύο έτη (αντιπροσώπου)

23. Φωτιστικό σώμα led 40w

- Φωτιστικό  σώμα  LED  40W με  φωτοβολταϊκό  πάνελ , αυτόνομα Solar  Street  Light 12V / 40W με ενσωματωμένο Solar Panel, μπαταρία και controller ελέγχου λειτουργίας.

- Το φωτιστικό θα έχει βαθμό προστασίας IP65, θα διαθέτει αλουμινένιο κέλυφος που στην άνω εξωτερική επιφάνεια θα φέρει Solar panel μονοκρυσταλικού τύπου ισχύος 60 W με τάση εξόδου 18V και με διάρκεια ζωής 25 έτη.

- Η μπαταρία θα βρίσκεται στο εσωτερικό του κελύφους του φωτιστικού   σώματος  προδιαγραφών Lithium, τάση λειτουργίας 12,8V και  χωρητικότητα 30AH και η διάρκεια ζωής θα είναι 5 έτη.

- Στη κάτω εξωτερική πλευρά του κελύφους το φωτιστικό θα φέρει Led Chip modules συνολικής φωτεινότητας ≥ 4000Lm με γωνία εκπομπής φωτισμού 120οΚ η διάρκεια ζωής της φωτεινής πηγής θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες.

- Η θερμοκρασία φωτισμού θα είναι ≥ 6000Κ

- Το υλικό κατασκευής του φωτιστικού θα να είναι από αλουμίνιο και δε πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 19Kgr.                                                                                                                                     To φωτιστικό θα διαθέτει βάση που θα εφαρμόζει απευθείας στον ιστό.                                                            Ο Controller θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα δυο επιλογών εκφόρτισης και άρα λειτουργίας του φωτιστικού: A) Full Power mode για λειτουργία περισσοτέρων από 10 ώρες. B) Saving Power mode για λειτουργία περισσοτέρων από 30 ωρών.

- Το φωτιστικό θα φέρει αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης ώστε όταν πλησιάζει πεζός να θέτει το φωτιστικό στο 100% της έντασης φωτισμού ενώ σε περίπτωση ηρεμίας στο 30%.

- Tα παραπάνω πρέπει να προκύπτουν από το φυλλάδιο του κατασκευαστή ο οποίος θα πρέπει να παρέχει όλες τις ανωτέρω προδιαγραφές σε φυλλάδιο με φωτογραφία του φωτιστικού καθώς και πλήρη περιγραφή των λειτουργιών του.

- Κατάθεση Πιστοποιήσεις EMC, LVD, στεγανότητας IP65.

24-29. Δεματικά καλωδίων

- Υλικό κατασκευής  πολυαμίδιο 6.6.

- Διαστάσεις περίπου (+10mm) 140x3,5/200x3,5/290x4,5.

- Θερμοκρασία λειτουργιάς -40°C - +85°C.

- Διηλεκτρική αντοχή 50.000v.

- Ευφλεξιμότητα UL 94 class V2.

- Αντίσταση σε ακτίνες UV.

30-35. Kκαλώδια εύκαμπτα

- Διατομής 3x0,75mm, 3x1,5mm, 3x2,5mm,5x1,5mm,5x2,5mm.

- Αγωγός λεπτοπολύκλωνος, μαλακός.

- Ονομαστική τάση 300/500v.

- Μόνωση pvc.

- Μανδύας pvc λευκός η μαύρος.

36-39. Καλώδια AO5VV-U

- Διατομής 3x1,5mm, 3x2,5mm, 5x1,5mm, 5x2,5mm.

- Αγωγός μονόκλωνος σκληρός.

- Ονομαστική τάση 450/750v.

- Μόνωση pvc.

- Μανδύας pvc λευκός.

40-45. Καλώδια JIVV-U

- Διατομής 3x1,5mm, 3x2,5mm, 5x1,5mm, 5x2,5mm.

- Αγωγός μονόκλωνος σκληρός.

- Ονομαστική τάση 0.6/1kv

- Μόνωση pvc

- Μανδύας pvc μαύρος

46.  Καλώδια  HO5V-U

- Διατομής 1x1,5mm.

- Αγωγός μονόκλωνος δύσκαμπτος.

- Ονομαστική τάση 450/750v.

- Μόνωση pvc.

47. Λαμπτήρας LED E27 6W  τύπου Α60, χρώμα  ζεστό

- Φωτεινότητα το ελάχιστον 480 lumen.

- Τάση λειτουργίας 220-240V.

- Θερμοκρασία χρώματος ζεστό 2.700Κ.

- Άνοιγμα φωτός από 270 μοίρες.

- Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 24.000 ώρες.

- Αντοχή σε έναυση/διακοπή (οn/off) το ελάχιστο 25.000 επαναλήψεις.

- Ενεργειακής κλάσης Α+.

- Κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας δυο έτη (αντιπροσώπου)

48. Λαμπτήρας οδικου φωτισμου LED E27 15W  τύπου SL, χρώμα ψυχρο

- Κάλυμμα πρισματικό γυάλινο.

- Φωτεινότητα το ελάχιστον 1480lumen.

- Τάση λειτουργίας 220-240V.

- Θερμοκρασία χρώματος ψυχρό 6.500Κ

- Διαστάσεις : Διάμετρος έως Ø 65mm και μήκος έως 160mm.

- Βαθμός στεγανότητας τουλάχιστον  ΙΡ40

- Άνοιγμα φωτός από 270 μοίρες

- Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 24.000 ώρες.

- Αντοχή σε έναυση/διακοπή (οn/off) το ελάχιστο 45.000 επαναλήψεις.

- Ενεργειακής κλάσης Α+.

- Κατάθεση εγγύηση καλής λειτουργίας δυο έτη (αντιπροσώπου.)

49. Λαμπτήρας LED E27 15W  τύπου SL, χρώμα ζεστό

- Κάλυμμα πρισματικό γυάλινο.

- Φωτεινότητα το ελάχιστον 1480lumen.

- Τάση λειτουργίας 220-240V.

- Θερμοκρασία χρώματος ζεστό 2.700Κ.

- Διαστάσεις : Διάμετρος έως Ø 65mm και μήκος έως 160mm.

- Βαθμός στεγανότητας τουλάχιστον  ΙΡ40.

- Άνοιγμα φωτός από 270 μοίρες

- Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 24.000 ώρες.

- Αντοχή σε έναυση/διακοπή (οn/off) το ελάχιστο 45.000 επαναλήψεις.

- Ενεργειακής κλάσης Α+.

- Κατάθεση εγγύηση καλής λειτουργίας δυο έτη (αντιπροσώπου.)

50. Λαμπτήρας LED B22  20W  τυπου Α80, χρώμα ζεστο

- Φωτεινότητα το ελάχιστον 1800lumen.

- Τάση λειτουργίας 220-240V.

- Θερμοκρασία χρώματος ζεστό 2.700Κ.

- Άνοιγμα φωτός από 120 μοίρες

- Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 24.000 ώρες.

- Αντοχή σε έναυση/διακοπή (οn/off) το ελάχιστο 25.000 επαναλήψεις.

- Ενεργειακής κλάσης Α+.

- Κατάθεση εγγύηση καλής λειτουργίας δυο έτη (αντιπροσώπου).

51. Λαμπτήρας  SMD  LED τύπου manolia 30-35W  Ε27

- Τάση λειτουργίας: 100-240V.

- Ισχύος: 30W.

- Χρωματισμός λαμπτήρα: 6500k ψυχρό λευκό φως.

- Φωτεινότητα : Από 3600lm.

- Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ.

- Διαστάσεις : Διάμετρος έως Ø 88mm και μήκος έως 190mm.

- Βαθμός στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ40.

- Η διάρκεια ζωής: Από  40.000 ώρες.

- Αντοχή σε έναυση/διακοπή (οn/off) το ελάχιστο 45.000 επαναλήψεις.

- Κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας δυο έτη (αντιπροσώπου).

52. Λαμπτήρας οδικου φωτισμου SMD  LED τύπου manolia 60-63W  Ε40:

- Τάση λειτουργίας: 100-240V

- Ισχύος: 60W.

- Χρωματισμός λαμπτήρα : 6500k ψυχρό λευκό φως.

- Φωτεινότητα : Aπό 7000 lumen.

- Συχνότητα λειτουργίας: 50-60HZ.

- Διαστάσεις : Διάμετρος έως Ø 100mm και μήκος έως 270mm.

- Βαθμός στεγανότητας τουλάχιστον  ΙΡ40.

- Η διάρκεια ζωής: Από 40.000 ώρες

- Αντοχή σε έναυση/διακοπή (οn/off) το ελάχιστο 45.000 επαναλήψεις.

- Ενεργειακής κλάσης Α+.

- Κατάθεση εγγύηση καλής λειτουργίας δυο έτη (αντιπροσώπου).

53. Λαμπτήρας LED E14  7W  τύπου  κερί , χρώμα  ζεστό

- Φωτεινότητα το ελάχιστον 630 lumen.

- Τάση λειτουργίας 220-240V.

- Θερμοκρασία χρώματος ζεστό 2.700Κ.

- Άνοιγμα φωτός από 200 μοίρες

- Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 24.000 ώρες.

- Αντοχή σε έναυση/διακοπή (οn/off) το ελάχιστο 25.000 επαναλήψεις.

- Ενεργειακής κλάσης Α+.

- Κατάθεση εγγύηση καλής λειτουργίας δυο έτη (αντιπροσώπου).

54. Λαμπτήρας LED E14  7W  τύπου  κερί , χρώμα  ψυχρό

- Φωτεινότητα το ελάχιστον 630 lumen.

- Τάση λειτουργίας 220-240V.

- Θερμοκρασία χρώματος ζεστό 6.500Κ.

- Άνοιγμα φωτός από 200 μοίρες

- Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 24.000 ώρες.

- Αντοχή σε έναυση/διακοπή (οn/off) το ελάχιστο 25.000 επαναλήψεις.

- Ενεργειακής κλάσης Α+.

- Κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας δυο έτη (αντιπροσώπου).

55. Λαμπτήρας LED E14  7W τύπου σφαίρα, χρώμα  ζεστό

- Φωτεινότητα το ελάχιστον 630 lumen.

- Τάση λειτουργίας 220-240V.

- Θερμοκρασία χρώματος ζεστό 2.700Κ.

- Άνοιγμα φωτός από 270 μοίρες.

- Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 24.000 ώρες.

- Αντοχή σε έναυση/διακοπή (οn/off) το ελάχιστο 25.000 επαναλήψεις.

- Ενεργειακής κλάσης Α+.

- Κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας δύο έτη (αντιπροσώπου).

56. Λαμπτήρας LED E14 7W τύπου σφαίρα, χρώμα ψυχρό

- Φωτεινότητα το ελάχιστον 630 lumen.

- Τάση λειτουργίας 220-240V.

- Θερμοκρασία χρώματος ψυχρό 6.500Κ.

- Άνοιγμα φωτός από 200 μοίρες.

- Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 24.000 ώρες.

- Αντοχή σε έναυση/διακοπή (οn/off) το ελάχιστο 25.000 επαναλήψεις.

- Ενεργειακής κλάσης Α+.

- Κατάθεση εγγύηση καλής λειτουργίας δυο έτη (αντιπροσώπου).

57. Χρονοδιακόπτης ψηφιακός ράγας 16A

- Πρόγραμμα ημερήσιο/εβδομαδιαίο.

- Τάση λειτουργίας 220V.

- Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ.

- Ονομαστική ένταση 16 A/250V.

- Οθόνη ενδείξεως LCD.

- Δυνατότητα ρύθμισης ενός λεπτού.

- Προγράμματα οn/off δεκαέξι.

- Μπαταρία λιθίου διάρκειας τουλάχιστον τριών χρονών

58-60. Ομαλοί εκκινητές για φορτία

- Ισχύς κινητήρα 400v-15kw/18,5kw/30kw.

- Μέγιστο ρεύμα κινητήρα 30Α/37Α/60Α

- Έλεγχος  στις δύο φάσεις.

- Ενσωματωμένα ρελέ by pass.

- Με τρία ποτενσιόμετρα.

- Τάση τροφοδοσίας κινητήρα 208-600v.

- Τάση έλεγχου 100-250v ac 50/60hz.

- IP 20.

61.     Ηλεκτροδιο σταθμης

- Θερμοκρασια  λειτουργιας 0-60 C

- Mηκος από 140-160mm

- Στεγανοτητα ip44

- Ταση λειτουργιας 24VAC

62. Φλοτέρ στάθμης λυμάτων στεγανό

- Φλοτέρ στάθμης λυμάτων.

- Καλώδιο νεοπρενίου 3x1mm.

- Μήκος καλωδίου δέκα μέτρα.

- Ισχύς 10(8)Α/250V.

- Αντοχή σε πίεση 2 bar

- Γωνία αλλαγής  + 45 μοίρες.

- Στεγανότητα  ip68

- Θερμοκρασία  λειτουργίας 0-50°C.

63. Κουδούνι ηλεκτρικό σχολείων

- Ηλεκτρικό κουδούνι ALARM

- Τάση 230v

Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αναφέρεται και ο χρόνος εγγύησης κάθε είδους.

Η συντάξασα

Ασωνίτη Μαργαρίτα

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.